Инструкция

по эксплуатации

паяльной станции  с регулированием температуры

LF-2000

Для использования без свинца и работы с профессиональной электроникой SMD.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение интеллектуального мощного паяльного устройства Xytronic – это лучшее решения для Вашего паяльного оборудования, особенно при  использовании без свинца! Мы уверены, что многочисленные характеристики и широкий диапазон применения Вашего нового паяльного устройства превзойдут Ваши самые высокие ожидания. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации, прежде чем приступать к работе. Это поможет Вам максимально использовать преимущества нового паяльного устройства.

ВНИМАНИЕ: Данное устройство не предназначено для использования детьми или другими лицами без помощи или наблюдения, если в силу своих физических, сенсорных или умственных способностей они не могут пользоваться оборудованием с соблюдением правил безопасности. За детьми необходим присмотр, чтобы убедится, что они не играют с устройством. Не соблюдение правил безопасности приведет к риску для жизни и здоровья. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства или  несанкционированными изменениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Всегда убирайте  паяльник в футляр, когда прибор не используется.

- Держите жало паяльника и нагревающий элемент на безопасном расстоянии от тела, одежды и воспламеняющихся материалов во время работы с прибором.

- Жало паяльника и нагревательный элемент не сразу остывают после выключения прибора. Не дотрагивайтесь до жала паяльника и нагревательного элемента.

- В целях сохранения здоровья, не вдыхайте дым, появляющийся во время процесса паяния.

- Нельзя производить работы над деталями, находящимися под напряжением. Ремонт может осуществляться только техником. Используйте только оригинальные запасные детали.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

♦	РЕЖИМ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ: Если в течение 20 минут устройство не используется, то автоматически включается устройство экономии энергии, температура снизится с установленной температуры до 200°C. При активировании рукоятки паяльника режим экономии энергии отключится, и прибор немедленно наберет установленную температуру. Если прибор не используется дольше 40 минут, то основное питание выключится и перейдет в «спящий режим», что позволяет снизить потребление электроэнергии и продлевает жизнь жала. 
Внимание: Если прибор перешел в «спящий» режим, то прежде чем вновь приступать к работе его следует сначала выключить, а затем включить снова.

4 НЕОБНАРУЖЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ/ДАТЧИКА: Если цепь датчика неисправна, то на дисплее появляется сообщение "S—E" и питание нагревателя отключается. Если возникает неисправность в цепи нагревателя, то на дисплее появляется сообщение "H—E" и питание датчика отключается.

+ ФУНКЦИЯ «БЛОКИРОВКИ» ТЕМПЕРАТУРЫ: Температуру можно заблокировать, используя «пароль».

- ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА С ОЧИСТИТЕЛЕМ ЖАЛА:    Сделанный из низко-абразивной латунной стружки, а не из традиционных губок, для того, чтобы соответствовать требованиям RoHS (Правила ограничения содержания вредных веществ) очищает лучше и не требует использования воды.

- НИЗКОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ: Прибор изолирован от линии переменного тока с помощью трансформатора и позволяет   работать нагревательному элементу при 32 V переменного тока. В целях безопасности паяльник работает при 32 V и оборудован мощным  керамическим нагревателем в 90W для очень быстрого нагрева и восстановления температуры. Рукоятка паяльника соединяется с помощью теплостойкого, невоспламеняемого, гибкого 6ти проволочного шнура.

- БЕЗОПАСНАЯ И БЕСПИЧКОВАЯ СХЕМА ESD:   Электронный переключатель  «Нулевого Напряжения» также защищает компоненты чувствительные к напряжению и току (КМОП-приборы и т.д.) от наносящих ущерб пичков тока и переходного напряжения, которые возникают в результате использования менее эффективных, переключаемых вручную станций.

- СЪЕМНЫЙ ШНУР ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕНОГО ТОКА С ВИЛКОЙ:    Розетка для шнура питания переменного тока с вилкой и коннектором специально разработанными согласно требованиям стран ЕС.

- ГНЕЗДО ЗАЗЕМЛЕНИЯ: С помощью заземляющего коннектора, возможно осуществить  заземление  проволочной перемычки, если это необходимо.

- ОПЦИОННЫЙ ПИНЦЕТ SMD: Дополнительная характеристика, разработанная специально для вторичной обработки чипов SMD,  SOT, ИС в плоском корпусе и т.д.  Пинцет TWZ90 оборудован 2 нагревателями 32V/45W* , которые могут использоваться вместо ручки паяльника. Перед началом данной операции убедитесь, что главный переключатель выключен, чтобы избежать повреждения устройства.

- ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Паяльное устройство с электронным контролем температуры и высокой мощностью LF-2000, оборудованное  специально разработанной системой микрокомпьютера с интеллектуальными чипами, предназначено для того, чтобы соответствовать настоящим и будущим требованиям без-свинцового паяния  в отрасли электронного производства  и подходящее для работы с профессиональной электроникой SMD. Эргономичная ручка с более коротким расстоянием между нагревающим элементом и жалом быстро нагревается и компенсирует тепло. Высококачественный датчик и технология теплопередачи обеспечивает точную настройку температуры, которая крайне важна для создания плотных и надежных спаянных соединений. Корпус из алюминиевого сплава имеет преимущества в виде крепкой структуры, хорошего теплопоглощения и высокого сопротивления к электромагнитным помехам. Устройство обеспечивает все преимущества регулировки температуры и соединяется с помощью очень гибкого жароустойчивого провода питания.

LF-2000 работает на основе схемы, с помощью которой пользователь может менять температуру жала от 200 до 450°C  (392-842°F) без замены жала или нагревательных элементов. Помимо этого более широкий цифровой  экран и расположенные на передней панели кнопки делают установку параметров легкой и удобной. Температура поддерживается в пределах  +/-3°C  (+/- 6°F) от рабочей температуры с помощью термопарного датчика, расположенного в верхней части нагревательного элемента, так, что жало соприкасается с датчиком. Напряжение в  90 W позволяет прибору быстро разогреваться и очень быстро восстанавливать температуру.

Конструкция вращающегося электронного переключателя «Нулевого Напряжения» защищает компоненты чувствительные к напряжению и току (устройства КМОП и т.д) от наносящих ущерб пичков тока и переходного напряжения, которые возникают в результате использования менее эффективных, переключаемых вручную станций. Блок питания изолирован от линии переменного тока трансформатором и допускает только  3 2Vac для управления нагревающим элементом.  Температуру можно заблокировать, используя «пароль».

Многочисленные характеристики продукта делают его идеальным инструментом для специалистов по ремонту и сервисному обслуживанию, а также для производственных линий, использующих паяльные операции. Данное устройство специально разработано так, чтобы  отвечать настоящим и будущим требованиям без-свинцовой пайки в отрасли электронного производства. Оно идеально для использования с любой розеткой.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПАНЕЛИ:

Передняя панель

Дисплей температуры

Световой индикатор тепла

Кнопка "SET":

"▼": Вниз "

A": Вверх

Розетка для ручки паяльника

Главный переключатель

Питания

Задняя Панель

Разъем для шнура питания переменного тока

Предохранитель

Гнездо Заземления

СПЕЦИФИКАЦИИ:

| Модель | LF-2000 |
| --- | --- |
| Входная мощность | 220-240Vac 50Hz 100-120Vac 60Hz |
| Выход | 32Vac/90W |
| Предохранитель (С задержкой срабатывания) | T1A T2A |
| Диапазон Температуры | 200°C-450°C ( 392T-842T ) |
| Диапазон Коррекции Температуры | +99°C ~-99°C /+99°F~-99°F |
| Установки по умолчанию | 200°C/392°F |
|  | Значение коррекции температуры"'00" |
| Размер | 11 lxl58xl37мм(W xHxD) |
| Вес (Только прибор) | 2.5кг |

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Для того, чтобы соответствовать требованиям RoHS , припои из сплавов  60/40 запрещены в производственном процессе. Припой из сплавов не содержащих свинца  требует рабочую температуру на 30°C ( 54°F ) выше, чем электрические припои предыдущего поколения. Рабочая температура припоя приведена ниже и может отличаться в зависимости от типа производства.
Точка плавления	220°C (428T)

Нормальная работа	300-360°C (572-680°F)

Работа производственной линии	360-410°C (680-770°F)

Когда рабочая температура паяльника устанавливается в рамках параметров, подходящих для используемого типа припоя, то спай получается надежный. Слишком низкая температура замедлит скорость течения припоя, а слишком высокая может привести к разжижению и стать причиной появления плотного, белого дыма, что приведет к сухому спаю или необратимому повреждению печатной платы (ПП), а также сократит срок эксплуатации жала.

ВНИМАНИЕ: Температура выше 410°C (770°F) не рекомендуется для выполнения обычных функций припоя, но может использоваться в течение небольших периодов времени, когда необходимо использование высоких температур. Обратите внимание, что сплавы без содержания свинца часто требуют при спаивании использования более высокой температуры, что сокращает срок эксплуатации жала.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Убедитесь, что рабочее напряжение соответствует Вашему электропитанию

- Внимательно проверьте устройство на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке.

- Данное устройство содержит:

- Паяльник.

- Железную подставку с латунным очистителем.

- Шнур питания переменного тока с вилкой.

ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ:

- Убедитесь, что переключатель питания базового устройства находится в положении ВЫКЛ.

- Подключите Паяльник и подсоедините шнур питания к «Гнездам» сети питания.

- Включите «Переключатель сети питания».

- Нажимайте кнопку , пока температура не поднимется до 250°C (482°F). Затем осуществите напаивание припоя на жало, используя новое покрытие припоя после его разогревания. Это защитит жало и продлит срок его эксплуатации.

- Когда температура достигнет необходимого уровня и начнет мигать световой индикатор, устройство готово к использованию.

ВНИМАНИЕ:

ПОМНИТЕ, ЧТО ЖАЛО ГОРЯЧЕЕ!

-	Жало и цилиндр паяльника при соприкосновении с кожей могут вызвать серьезные ожоги. Всегда ставьте паяльник на безопасную подставку после использования.

НЕ РАБОТАЙТЕ СО СХЕМАМИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Прежде чем приступать к работе над любым оборудованием, работающим от сети, убедитесь, что оно выключено, а вилки отключены от точек питания.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ПРИБОР

-	Если кабель питания поврежден или неисправно работает паяльная станция, немедленно прекратите работу с прибором. Для того, чтобы действовать согласно стандартам безопасности, замена кабеля питания может осуществляться только техником, поскольку для этого требуются специальные инструменты

Внимание: Паяльники работают при высокой температуре и легко могут стать причиной ожогов у людей или повредить окружающие предметы. Никогда не прикасайтесь к жалу и нагреватели и держите их на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов, пока прибор работает или остывает. Дайте ему хорошо остыть, прежде чем заменять жала или производить сервисное обслуживание устройства!

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ:    (Без пароля)

- Увеличение температуры: При однократном нажатии кнопки "A", значение увеличится. Если удерживать кнопку "A" дольше 2 секунд, то цифры будут продолжать меняться, пока не будет достигнута необходимая температура..

- Уменьшение температуры: С помощью нажатия кнопки "T", осуществите ту же процедуру, что описана выше..

УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ:

1.	Нажмите кнопку "SET" и удерживайте не менее 4х секунд, пока на экране не появится  "	"

Затем отпустите кнопку. Знак  "	" начнет мигать, напоминая пользователю, что необходимо ввести пароль режима блокировки "010" (фиксированный). Если ввести те же цифры как "010", то устройство начнет процедуру выбора режима, в обратном случае, устройство выйдет  из текущего режима автоматически.

2.	После того как устройство войдет в выбор Режимов, на дисплее появится надпись "F-0" и начнет мигать.
Для выбора режима нажмите или.  Если в течение 4х секунд не будет нажата кнопка или или однократно не будет нажата кнопка  "SET" , то устройство автоматически вернется из статуса Установки Параметров.

Например:

3.	Установка Пароля:

Когда на дисплее появится  "F-l" и начнет мигать, нажмите кнопку "SET" один раз и устройство перейдет в режим Установки Пароля. В этот момент на дисплее будут отражаться заранее установленные значения. Используйте кнопки или, чтобы изменить значения установки пароля. Если пользователь устанавливает "000", то это значит, что устройство будет работать без пароля. Если пользователь установит "100", то устройство будет работать с паролем.

Нажмите кнопку "SET" один раз, чтобы закончить установку пароля. После этого пользователь может продолжить устанавливать другие режимы или выйти из режима установки.

4.	Установка Корректировки Температуры

Нажмите кнопку "SET" один раз, когда на дисплее LED появится "F-2" и начнет мигать, это значит, что устройство вошло в Режим Корректировки Температуры. В это время на дисплее появятся заранее установленные значения корректировки. Нажмите или, чтобы изменить значения корректировки температуры.

Первый знак "— " означает минус (действительная температура снижается), "No display" означает плюс (температура повышается). Нажмите кнопку "SET", чтобы закончить корректировку температуры и устройство автоматически выйдет из этого режима.  После этого пользователь может продолжить устанавливать другие режимы или выйти из режима установки.

Пример корректировки температуры: Значение текущей установленной температуры 200°C, однако, на деле температура только 190°C. Она нуждается в корректировке на  +10°C. Метод корректировки: если текущий показатель корректировки 00 или -00; то измените его на  10. Если текущий показатель корректировки -20, измените его на -10. Если текущее значение корректировки 20, то измените его на 30.

5.	Установка Спящего Режима

Нажмите один раз кнопку "SET". Когда на дисплее появится надпись "F-3" и начнет мигать, то устройство перейдет на Спящий режим. В этот момент на дисплее отразятся значения установленные раньше. Нажмите

или , чтобы изменить установленные значения.  Если установленное значение равно "000"  - это означает, что устройство находится в состоянии установки «Спящего» режима. Если на дисплее значение "100", это означает, что устройство находится в «Спящем» режиме. Нажмите кнопку  "SET" один раз, чтобы закончить установку спящего режима, после этого прибор автоматически выйдет из настройки. Пользователь может продолжить устанавливать другие режимы или выйти из текущего режима установки.

Пожалуйста, обратите внимание, что оригинальная заводская система сохранит статус «Свободный» ("Free") без установки «Спящего» режима.

6.	Метод пробуждения

© Временное Снижение Температуры: Если прибор, установленный на функцию спящего режима, не будет использоваться в течение 20 мин, то система автоматически перейдет в спящий режим, при этом температура снизится до  200°C, а на дисплее появится мигающее изображение значения        "200". Активация паяльника прекратит действие данной функции, прибор моментально разогреется до установленной ранее температуры. Существует три способа для выхода из режима Временного Снижения Температуры, для этого:

a.	Возьмите паяльник.

b.	Нажмите любую кнопку на приборе.

c.	Выключите и вновь включите переключатель питания.

(D Временное Отключение Питания: Если прибор остается в спящем режиме дольше  40мин непрерывно, то прибор автоматически перейдет в состояние временного отключения питания. Это означает, что напряжение обогревания будет отключено и на экране появится  "	", которое будет мигать. Единственный способ вывести прибор из этого режима – выключить переключатель основного питания и

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СУХОСТИ ЖАЛА

- Температура жала выше  410°C (770°F).

- На рабочие поверхности жала не напаян припой, пока паяльник не используется.

- Недостаточно флюса при операциях припаивания, затекания, ремонта и корректировки.

- Жало вытирается о материал с высоким содержанием серы, о грязные или сухие губки и тряпки.

- Прикосновение к таким органическим веществам как пластмасса, резина, силикон, жир и другие химикаты.

6.	Примеси в припое и/или стереотипном сплаве.

ЗАЩИТА ЖАЛА

Внимание: Паяльник может разогреваться до очень высоких температур. Убедитесь, что прибор выключен, прежде чем приступать к любым процедурам по сервисному обслуживанию или выявлению неисправностей, перечисленным ниже.

ВАЖНО

Для более легкой эксплуатации каждый раз после продолжительного использования снимайте жало и очищайте его. Эту процедуру необходимо проводить не менее 1 раза в день. Уберите все накопившиеся вещества из конструкции, удерживающей жало, чтобы не допустить их замерзания.

Поставляемые жала паяльника – медь, плакированная железом, и, в случае правильного применения, они хорошо работают в течение всего срока эксплуатации.

- Всегда напаивайте припой на жало, прежде чем ставить паяльник обратно на подставку, выключать станцию или перед длительным хранением. Вытирайте жало о латунный очиститель, прежде чем приступать к работе.

- Постоянная высокая температура при работе с паяльником (выше 400°C или 750°F) сократит срок годности жала.

- Не надавливайте на жало и не трите им о спай во время паяния; это не улучшит передачу тепла и может повредить жало.

- В процессе работы накладывайте припой на спай, а не на жало. Флюс по своей природе каустичен и может разъесть жало.

- Никогда не очищайте жало с помощью абразивных материалов или наждака.

- Не используйте флюс, который содержит хлорид или кислоту. Используйте только флюс, активированный каучуком или канифолью.

- Если на жале формируется оксидная форма, то ее можно удалить путем аккуратной шлифовки с помощью наждачной шкурки с частицами 600-800, изопропилового спирта или его эквивалента. После процедуры необходимо покрыть получившуюся оголенную поверхность  трубчатым припоем с канифолью. Обработайте покрытые оловом поверхности трубчатым припоем с канифолью, после того как предыдущий слой растает.

СОВЕТЫ

Следующие действия помогут Вам достичь оптимальной стойкости прибора.

- Установите минимальную температуру, затем включите переключатель основного питания.

- Установите температуру на  250°C (482°F).

- Обработайте покрытые оловом поверхности трубчатым припоем с канифолью, когда температура достигнет  250°C (482°F).

- Установите желаемую температуру после того, как прибор будет удерживать температуру 250°C в течение 3х минут.

- Паяльник будет готов к использованию, когда прибор достигнет заранее установленной температуры.

ВНИМАНИЕ: Снимайте и очищайте жало ежедневно. При установке нового жала удалите накопившееся вещество из конструкции, удерживающей жало, иначе жало может привариться к нагревательному элементу или удерживающей конструкции.

ОПЕРАЦИИ С ПИНЦЕТОМ SMD

Операции с дополнительным пинцетом  TWZ90 SMD:

- Отсоедините паяльник и замените его на пинцет TWZ90. Убедитесь, что переключатель основного питания выключен перед тем, как начинать операцию.

- Используйте только приблизительно разработанные жала, чтобы не повредить компоненты.

- Совершая движения в  вертикальной плоскости, аккуратно поднимите и снимите компоненты.

- С помощью этой же процедуры заново подсоедините рукоятку паяльника.

Обратите внимание, что температура пинцета будет ниже, приблизительно на  50°C чем температура паяльника.

Рисунок пинцета и запасных жал SMD для TWZ90

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖАЛА

Жала можно менять или заменять, просто открутив рифленые гайки. Станцию необходимо выключить и дать ей остыть, прежде чем проводить такую операцию, поскольку если оставить систему включенной без жала, то это может повредить ее! После того, как Вы снимете жало, сдуйте оксидную пыль, которая могла сформироваться в районе жала. Замените жало и вновь закрутите гайки, используя только силу рук для их затягивания. Используйте для затягивания плоскогубцы, только если есть опасность обжечь пальцы, старайтесь не затянуть гайки слишком сильно, чтобы не повредить устройство.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА

Верхнюю оболочку паяльника и станции можно очищать с помощью влажной ткани и небольшого количества жидкого моющего средства. Никогда не погружайте устройство в жидкость или сплав, не допускайте попадания жидкостей внутрь корпуса станции. Не используйте для очистки корпуса растворители.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае неисправности паяльника или станция или если по какой-либо причине они не функционируют нормально, то их необходимо вернуть в отдел обслуживания Вашего дилера или сервисного агента или лица, обладающего соответствующей квалификацией во  избежание опасности.

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ ЖАЛА