# XYTRONIC

## Модель  528

паяльная станция для демонтажа SMD

компонентов

Инструкция по эксплуатации

и паспорт

Содержание.

1.Введение.

2.Технические  характеристики.

3. Комплектность.

4.Подготовка  к  работе.

5.Указание  мер  безопасности.

6.Возможные  неисправности  и  методы  их  устранения.

7.Правила  эксплуатации.

8.Правила хранения.

9.Гарантии  изготовителя.

1.Введение.

528  профессиональная станция - новое решение контроля температуры пайки. Для этой станции специально разработан керамический нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый разогрев, хорошую теплопередачу наконечнику. Температура жала поддерживается с точностью ± 6°С для любой фиксированной установки в диапазоне 250-450° С  электронной схемой.

Станция  имеет   светодиодный индикатор, показывающий рабочее состояние  термопинцета..   Наконечники  термопинцета заземлены, что  позволяет работать с CMOS микросхемами и элементами.

2.Технические  характеристики.

Напряжение   питания                            220  В  50  Гц

Предохранитель                                      1,0  А

Мощность  термопинцета                            25 *2  Вт

Диапазон  температур                            непрерывный 250-450 . С

Стабилизация  температуры                  электронный регулятор

Тип нагревателя                                      металлокерамический

Индикация                                               светодиод

Наводки                                                   меньше 2 мВ

Заземление наконечника                        меньше 0,1 Ом

Стабильность температуры                   ± 6°С

Изоляция нагревательного элемента   более 100МОм

Масса, кг                                                  не более 1

3. Комплектность.

В комплект поставки входит:

1. Блок управления  528			1 шт.

2. Термопинцет      			1 шт.

3. Наконечник термопинцета		1 шт.

4. Подставка для термопинцета 		1 шт

5. Инструкция по эксплуатации		1 шт.

6.Упаковочная коробка			1 шт.

4.Подготовка к работе.

-Внимательно и полностью прочитайте инструкцию.

-Тщательно проверьте не была ли повреждена станция при транспортировке

- Проверьте соответствие рабочего напряжения указанному на корпусе станции.

- Установите выключатель питания в положение «0» (выключено).

- Подсоедините термопинцет к станции.

- Вставьте шнур питания в сеть переменного тока 220 в.

- Включите станцию.

Регулятором  температуры установите  желаемую температуру. При достижении установленной температуры светодиод начинает мигать.. Станция готова к работе. На наконечнике термопинцета будет поддерживаться предварительно установленная температура.

Первое включение:

1.    Убедитесь, что переключатель питания основного блока установлен в положение  "ОТКЛ”.

2.    Установите ручку управления температурой на минимальный отсчет.

3.   Переставьте переключатель питания основного блока в положение "ON" - ВКЛ. Светодиодный индикатор начинает мигать, когда термопинцет нагреется до выбранной температуры.

4.    Установите ручкой управления температуру 250 °С, подождите пока термопинцет нагреется и приступайте   к  обильному облуживанию  жала термопинцета защитным слоем припоя .

5.    Установите рабочую   температуру. Когда цвет светодиод  начнет мигать  можно начинать пайку

5. Указание мер безопасности.

При эксплуатации необходимо соблюдать общие правила техники безопасности, относящиеся к работам, связанным с электрическим током.

Замена предохранителя осуществляется только после отключения станции от сети переменного тока.

.   ВНИМАНИЕ! Термопинцет работает при высоких температурах и могет легко нанести ожоги или вызвать возгорание предметов. НИКОГДА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к наконечнику или нагревателю при включенной станции и держите ее на безопасном расстоянии от горючих предметов. Необходимо  достаточно много времени для охлаждения  нагревателя термопинцета, прежде чем менять наконенчик или производить техобслуживание устройства.

ВНИМАНИЕ! Смена наконенчика осуществляется только с выключенной станцией  при температуре термопинцета не более 50 град. С.

6. Возможные неисправности и методы их устранения.

Если станция не включается

следует проверить: -  наличие питающего напряжения

-исправность сетевого предохранителя

Если станция включается, но термопинцет не греется или перегревается необходимо проверить омметром сопротивление нагревательного элемента ( сопротивление около  430 Ом)

- Правила эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕПРИЛИПАНИЯ ПРИПОЯ К ЖАЛУ

1.    Температура жала выше, чем 410 ° С.

2.    Рабочая поверхность жала не облужена, когда термопинцет долго не используется.

3.    Отсутствие флюса при пайке, ремонте и мелких операциях.

4. Обтирание жала веществами с большим содержанием серы, грязными, сухими губками или тряпками.

5.    Прикосновение к органическим веществам таким, например как пластик, смола, силикон, жиры, и другим химическим веществам.

6.    Примеси в припое  или низкое содержание олова.

УХОД ЗА  наконечниками

ВНИМАНИЕ : Термопинцет может нагреваться до очень высоких температур. Убедитесь, что станция отключена прежде, чем приступать к любым работам по техобслуживанию или поиску неисправностей !

Снимайте наконечник и очищайте его после каждого умеренного или интенсивного использования, а если оно используется на производственной линии, то очистку производите  ежедневно. Удаляйте любые рыхлые наросты на  жале для предотвращения его "обмерзания" (покрытие налетом).

Поставляемые паяльные  наконечники  имеют специальное покрытие  и при правильном использовании должны служить долго.

Всегда облуживайте наконечник перед тем как  приступить к работе, перед отключением станции или перед  длительным хранением. Обтирайте  жало  сухой чисткой перед использованием:.

2.     Длительная работа термопинцета при высоких температурах ( более 400° С) сокращает срок его службы.

3.    Не применяйте избыточную силу  и не трите им соединение  при пайке - это не   повышает тепло передачу,  а  может повредить наконечник.

4.    При пайке наносите припой на соединение, а не наконечник. Флюс представляет собой,  едкое вещество и будет разъедать кончик жала.

5.    Никогда не чистите жало напильником или абразивом.

6.    Не используйте флюсы, которые содержат хлориды или кислоту. Используйте только канифоль или флюсы активированные смолой.

7.    Если на наконенчнике образуется оксидная пленка, то ее можно удалить аккуратной полировкой с помощью шкурки с зерном размера 600-800 микрон, либо изоприловым спиртом или его эквивалентом и -затем  обмотайте проволочный припой вокруг вновь очищенной поверхности. Покройте  поверхность  припоем после того как флюс растворится. Можно использовать готовый облуживатель TT-95 фирмы PLATO.

НОВЫЕ  НАКОНЕЧНИКИ

Выполнение этих указаний обеспечит жалам долгий срок службы.

1.    Установите температуру на минимальное значение, затем установите основной переключатель питания в положение "ON"-ВКЛ.

2.    Установите температуру на отсчет 250 ° С.

3.    Облудите   поверхности  наконечника проволочным припоем после достижения им температуры 250 ° С

4.    Установите желаемую температуру выдержав аппарат в не рабочем состоянии при температуре 250 ° С в течении 3-х минут .

5.    Термопинцет будет готов к использованию как только он достигнет предварительно установленной температуры.  •

ВАЖНО: Снимайте и чистите наконечник термопинцета ежедневно. При установке нового жала в цилиндрический держатель удалите оттуда рыхлый нарост, окалину, иначе жало может приплавиться к нагревательному элементу или цилиндрическому держателю.

8. Правила хранения.

Хранение паяльной станции производится в упакованном виде, в складском  помещении при отсутствии прямых солнечных лучей, при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 град. С, относительной влажности воздуха до 60 % .

- Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие паяльной станции техническим условиям при соблюдении потребителем  условий  эксплуатации и хранения.  Гарантийный срок – 6месяцев.

Сменные наконечники